宁波市工程建设地方细则

2020甬 DX-XX

宁波市建筑工程扬尘综合治理技术标准

（征求意见稿）

| 2020－X－X发布 | 2020－X－X实施 |
| --- | --- |

宁波市住房和城乡建设局发布

宁波市工程建设地方细则

宁波市建筑工程扬尘综合治理技术标准

（征求意见稿）

2020甬 DX-XX

| 主编单位： | 宁波工程学院 |
| --- | --- |
|  | 浙江省土木工程工业化建造工程技术研究中心 |
|  | 浙江宁工检测科技有限公司 |
| 批准部门： | 宁波市住房和城乡建设局 |
| 实施日期： | 2020年X月X日 |

# 前  言

为严格执行《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》，深入贯彻落实市委、市政府关于大气污染防治工作的有关部署，进一步加强扬尘污染防治工作，改善大气环境质量，保障人民生活健康，实现可持续发展，根据《浙江省大气污染防治条例》、《浙江省绿色建筑条例》等相关法律、法规及规范性文件，标准编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，并在广泛征求意见的基础上制定本标准。

本标准共9章，内容包括：1、总则；2、术语；3、基本规定；4、基础工程施工扬尘控制；5、建筑工程施工扬尘控制；6、市政工程施工扬尘控制；7、拆除工程施工扬尘控制；8、扬尘监测与响应；9、扬尘防治设施验收与检查评分。

本  标  准 主 编 单 位：宁波工程学院

浙江省土木工程工业化建造工程技术研究中心

浙江宁工检测科技有限公司

本标准主要起草人员：蔡可键  梅红蕾  周檬蛟  施雪红  申屠安俊

本标准主要审查人员：陈春雷  褚金雷  周朝阳  周坚梁   严谷元

# 目  次

前  言	1

目  次	2

1 总则	4

2 术语	5

3 基本规定	6

3.1 技术与管理	6

3.2 围挡	7

3.3 场地	7

3.4 车辆与运输	8

3.5 物料存放	9

3.6 建筑垃圾处置	9

4 基础工程施工扬尘控制	10

4.1 土石方施工	10

4.2 基础工程施工	10

5 建筑工程施工扬尘控制	12

5.1 房屋建筑主体工程	12

5.2 装饰装修及其他工程	12

6 市政工程施工扬尘控制	14

6.1 道路、桥梁工程	14

6.2 轨道交通工程	14

6.3 管线工程	15

6.4 园林绿化工程	15

6.5 其他市政工程	15

7 拆除工程施工扬尘控制	16

8 扬尘监测与响应	17

8.1 监控与监测系统	17

8.2 预警响应	17

9 扬尘防治设施验收与检查评分	19

9.1 设施验收	19

9.2 检查	19

9.3 检查评分与等级	19

附录1：宁波市建设工程施工现场扬尘控制台账目录	21

附录2：宁波市建设工程施工扬尘控制检查用表	22

附录3：宁波市拆除工程施工扬尘控制检查用表	27

本标准用词说明	31

条文说明	32

1 总则	33

3 基本规定	34

3.1 技术与管理	34

3.2 围挡	34

3.3 场地	34

3.4 车辆与运输	35

3.5 物料存放	35

4 基础工程施工扬尘控制	36

4.1 土石方施工	36

4.2 基础工程施工	36

5 建筑工程施工扬尘控制	37

5.1 房屋建筑主体工程	37

5.2 装饰装修及其他工程	37

6 市政工程施工扬尘控制	38

6.1 道路、桥梁工程	38

6.3 管线工程	38

7 拆除工程施工扬尘控制	39

8 扬尘监测与响应	40

8.1 监控与监测系统	40

8.2 预警响应	40

9 扬尘防治设施验收与检查评分	40

# 1 总则

1.0.1  为了控制和减少建设工程施工中产生的扬尘污染，加强大气污染防治工作，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国环境保护法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工现场环境与卫生标准》等法律、法规及相关规定，结合本市实际，制定本标准。

1.0.2  本标准所称的建设工程施工现场扬尘控制，是指对宁波市房屋建筑工程和市政基础设施工程在新建、改建、扩建和拆除施工中，以及施工现场内建筑材料、施工垃圾的清运、堆放、存储过程中，产生的影响大气质量的细小颗粒漂浮物的预防和控制。宁波市交通、水利、电力等工程可参照本标准执行。

1.0.3 凡在宁波市行政区域内参与建筑工程建设的各方主体、建筑渣土运输单位，均应遵守本标准。扬尘污染的防治和管理，除执行本标准的规定外，应符合国家、行业及宁波市现行相关法律、法规和标准的规定。

# 2 术语

2.0.1 施工现场扬尘 Dust at construction site

施工现场因自然力、施工活动产生或引起的扬尘，包括施工活动引发的扬尘和非施工活动引发的扬尘。

2.0.2  扬尘防治 Dust control

通过采取管理、组织、经济和技术措施，有效预防扬尘污染发生。

2.0.3  建筑垃圾 Construction trash

建筑垃圾是指新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管网以及居民装饰装修房屋等过程中产生的弃土、弃料及其它废弃物。

2.0.4  围挡 Fence

为了将场地与外部环境隔离，使其成为相对封闭空间所采用的隔离物，包括砌体式围墙、装配式围挡等。

2.0.5 扬尘监测 Dust monitoring

建设工程施工现场内通过各种观察和分析工作，根据分析结果预测扬尘对大气环境的影响程度，并指导施工现场采取扬尘控制措施的活动。

# 3 基本规定

## 3.1 技术与管理

3.1.1  建设单位在开工前应当针对工程特点和环境影响评估报告，组织各责任主体单位制定完善的建设工程施工现场扬尘控制措施。同时，应结合气象特点、施工阶段和扬尘检测结果等因素及时调整扬尘控制措施。

3.1.2 施工单位应当在施工组织设计中编制建筑施工现场扬尘控制措施和文明施工专项方案，方案中应有扬尘预警响应预案，并经施工单位技术负责人、项目总监理工程师批准后实施。监理单位应当按照施工扬尘专项控制方案进行监督管理。

3.1.3 建设工程的安全防护、文明施工措施费用不得作为竞争性费用，该措施费应专款专用，只能用于购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境。

3.1.4 施工现场应在扬尘防治区域出入口醒目位置设置公示牌，明确扬尘防治措施、防治责任单位、扬尘监督管理主管部门及举报电话等信息。扬尘防治区域内应有扬尘防治设施平面布置图，在易产生扬尘部位设置标识牌，并根据场地和设施变化及时调整。扬尘防治设施严禁随意拆除、移动、损坏，其功能受损时应及时恢复。

3.1.5 施工现场扬尘控制指标应符合浙江省及地方政府的大气污染防治规定，并应符合下列要求：

1  土石方作业区内目测扬尘高度应小于1.5m；

2  结构施工、安装、装饰装修阶段目测扬尘高度应小于0.5m；

3 工作区域外目测无扬尘。

3.1.6  建设工程的设计和施工，宜采用有利于施工扬尘控制的新技术、新工艺、新材料、新设备，优先采用建筑工业化技术和绿色施工技术。

3.1.7  应按规定使用预拌混凝土和预拌砂浆，当施工条件限制必须在施工现场拌制混凝土和砂浆时应符合下列要求：

1 搅拌机应设在封闭式防护棚内，并应在棚内设置自动喷雾装置，搅拌机与自动喷雾装置应联动；

2  袋装粉料的装卸、拆包、倾倒应轻拿轻放，严禁野蛮操作；

3  混凝土、砂浆拌制时宜按照石子-水泥-砂的顺序投料。

3.1.8 对于大批量的建筑材料加工，宜采用工厂化加工，当采用现场加工制作时，应在封闭的加工区集中进行。

3.1.9 建设工程施工现场在工程施工暂停期间，应采取覆盖、绿化、固化、定期清扫、适时洒水等扬尘控制措施。

3.1.10 施工单位应做好扬尘防治工作记录和监测数据记录，建立完善的扬尘防治管理台账，台账目录参见附录1。

## 3.2 围挡

3.2.1  施工现场应沿周边连续设置硬质围挡，不得有间断、敞开，底边封闭严密，不得有泥浆外漏。

3.2.2 城区主要路段的施工现场围挡高度不应低于2.5m，其它路段的围挡高度不应低于1.8m；拆除工程应设置全封闭围挡，围挡高度不应低于2.5m。

3.2.3  宜采用工具式围挡、装配式围挡。当采用砌体围挡时，宜采用再生建筑材料。

3.2.4  城区主要路段的工地宜在围挡上部设置喷淋装置，湿法降尘。

3.2.5  临时维修、维护、抢修、抢建工程应适当设置临时围挡。

3.2.6  围挡立面应保持干净、整洁，定时清理。

3.2.7 工程结束前，不得拆除施工现场围挡。当妨碍施工必须拆除时，应设置临时围挡并符合相关要求。

3.2.8  围挡应保证施工作业人员和周边行人的安全，且牢固、美观、环保、无破损。

## 3.3 场地

3.3.1  施工场区的主要道路（含施工现场出入口、施工通道、生产加工区等）必须进行硬化处理，主要道路的硬化宜采用装配式、定型化可周转的构件铺设，道路承载力应满足车辆行驶和抗压要求。其他道路应采取硬化或砖、焦渣、碎石铺装等防尘措施。

3.3.2  施工场区内裸露场地应采用防尘网覆盖、绿化或固化等扬尘防治措施。

3.3.3  生活区、办公区地面应进行硬化或绿化，优先使用能重复利用的预制砖、板等材料。

3.3.4  施工现场必须建立洒水清扫制度，专人负责，定时进行洒水、打扫保洁，不得在未实施洒水等措施情况下进行直接清扫。

3.3.5  施工现场应配置移动式洒水设备或移动式雾炮，适时开启降尘。

## 3.4 车辆与运输

3.4.1  施工现场车辆出入口应设置车辆自动冲洗装置，包括冲洗平台、冲洗设备、排水沟、沉淀池等，冲洗废水排放应符合《污水综合排放标准》GB8978的要求。特殊情况下，可采用移动式冲洗设备。车辆冲洗应有专人负责，车辆外部、底盘、轮胎不得粘有污物和泥土，施工现场出口20m以内路面上不应有明显的泥印，以及砂石、灰土等易扬尘材料，严禁车辆带泥上路。

3.4.2  车辆冲洗装置冲洗水压不应小于0.3MPa，冲洗时间不宜少于3min。

3.4.3  车辆冲洗应填写台账。

3.4.4  车辆冲洗宜采用循环用水，设置两级沉淀池，沉淀池应做防渗处理，污水不得直接排入市政管网，沉淀池、排水沟中积存的污泥应定期清理。

3.4.5  冲洗装置应从工程开工之日起安装完成并投入使用，在工程竣工前应确保正常使用。

3.4.6 运输车辆在施工现场场内转运及行驶过程中，应采取相应控制措施不得发生物料滴漏、散落、飞扬等现象。

3.4.7  建筑物料的运输应符合下列要求：

1 水泥、粉煤灰、预拌干混砂浆等散装粉状材料应采用密闭容器运输，袋装粉状材料应采用厢式货车运输；

2 砂石、灰土、建筑垃圾、工程渣土等易产生扬尘污染的散状物料宜采用密封式货车运输，当采用非密封式货车时，其装载高度不得超过车辆槽帮上沿，且应遮盖密实；

3 工程泥浆应采用密封罐车运输。

3.4.8  建筑垃圾及渣土的运输应符合下列要求：

1 建筑垃圾及渣土运输应当委托经核准的运输单位运输，委托合同中应明确运输扬尘防治责任；

2 运输单位应制定车辆管理制度，定期对车辆进行维护和检测，保持车况完好、车容整洁、车辆号牌清晰；

3 运输车辆应随车携带驾驶证、行车证、营运证、建筑垃圾运输处置核准文件和装卸双向登记卡，做到各项运营运输手续完备；

4 运输车辆运输中应采取严格的密封密闭措施，切实达到无外露、无遗撒、无高尖、无扬尘的要求，按规定的时间、地点、线路运输和装卸；

5 运输车辆出入处置场所，也应配备专门保洁员负责冲洗保洁，防止车辆带泥上路，保持周边道路清洁干净；

6 运输车辆应开启实时在线定位系统，严格实行“装、运、卸”全过程监控，严禁“跑冒滴漏”和违规驾驶，确保实时处于监管系统监控之中。

## 3.5 物料存放

3.5.1  施工现场的建筑材料、构配件等应按规定要求堆放，做到整齐有序、稳定牢固。

3.5.2  水泥、石灰粉等粉状建筑材料应分类存放在库房或储罐内；砂、石等散体材料应集中堆放且覆盖；场内装卸、搬运易扬尘材料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷或抛洒；其他细颗粒建筑材料应分类封闭存放。

3.5.3 土方堆放时，应采取覆盖防尘覆盖物、绿化等防尘措施，并定时洒水，保持土壤湿润。

3.5.4  钢材、木材、周转材料等物料应分类分区存放，场地应采取硬化或砖、焦渣、碎石铺装等防尘措施。

## 3.6 建筑垃圾处置

3.6.1  应当采用新技术和新工法以减少建筑垃圾的产出量，提升建筑垃圾资源化利用率。

3.6.2  施工现场建筑垃圾应集中、分类堆放并遮盖，及时清运。

3.6.3  楼层内清理施工垃圾，应采取先洒水降尘后清扫的作业方法，并使用封闭式管道或装袋（或容器）使用垂直升降机械清运，严禁高处随意抛撒。

3.6.4  施工现场内严禁随意丢弃和焚烧各类废弃物。

3.6.5  施工现场应使用清洁燃料，不得使用燃煤、木柴、重油等易产生烟尘类的燃料。

# 4 基础工程施工扬尘控制

## 4.1 土石方施工

4.1.1  土石方施工作业时，作业面可暂不覆盖，遇到干燥易起尘的土方作业时，应采用洒水等降尘措施，当天施工完毕后应按要求进行覆盖；空置或已完成的场地应覆盖。遇5级及以上天气，应停止土方开挖作业。

4.1.2 大规模场地平整应分区块有序进行，整平后的施工场地应采取覆盖、绿化、洒水或喷洒抑尘剂等扬尘控制措施。

4.1.3 土石方开挖宜随挖随运，土方回填应及时平整压实，并应减少开挖和回填过程中土方裸露时间。土石方运输应按照3.4节规定采用相应措施。

4.1.4 采用凿裂法、钻爆法等对岩石层开挖时，应采用湿法作业或采取有效的扬尘控制措施。

4.1.5  土石方爆破作业应符合下列规定：

1 应编制专项施工方案，并应根据不同的爆破方法采取有针对性的扬尘控制措施；

2 露天爆破如遇浓雾、大雨、大风、雷电或黑夜时，均不得起爆；

3 在爆破作业前，爆破作业面应按专项施工方案采取覆盖措施；

4 在启爆和爆破作业完成后，应采取设置水袋和喷水等降尘措施。

## 4.2 基础工程施工

4.2.1 桩基施工作业时，施工场地应根据作业面采取覆盖、洒水或喷洒抑尘剂等扬尘控制措施。

4.2.2 钻孔灌注桩、地下连续墙等产生大量泥浆的施工作业，应有专项泥浆处置施工方案，设置必要的泥浆池、泥浆沟，并对泥浆进行集中收集消纳，严禁泥浆外溢。宜采用泥浆现场固化技术，减少泥浆外运量。

4.2.3  搅拌桩施工作业时，易产生粉尘的固化剂浆料拌制应在封闭的棚内进行。

4.2.4 采用桩基取土工法时，应有建筑渣土利用和处置方案；渣土现场处置的，应采取覆盖、洒水等扬尘控制措施。

4.2.5  基坑开挖前，施工道路必须硬化，沿道路设置排水沟、集水井和高压冲洗洒水系统，确保开挖阶段能采取适时洒水降尘，控制渣土运输时的场内扬尘。

4.2.6 基坑开挖应及时支护，避免裸土长时间暴露产生扬尘；采取自然放坡开挖时，边坡应采用防尘网覆盖并可靠固定。

4.2.7  基坑护坡等喷射混凝土施工宜采用湿喷或水泥裹砂喷射工艺，采用干法喷射混凝土施工时，应采用下列综合防尘措施：

1 现场水泥浆搅拌棚必须围护严密，施工垃圾要及时清理，堆放在指定位置；

2 在喷浆作业区域应采取遮挡措施，防止浆体及扬尘污染周边；

3 在保证顺利喷射的条件下，增加骨料含水率；

4 在距喷头3~4m处增加一个水环，用双水环加水；

5 在喷射机或混合料搅拌处，设集尘器或除尘器；

6 在扬尘浓度较高地段，设置降尘水幕；

7 采用增黏剂等外加剂。

4.2.8  地基处理应按下列规定控制施工扬尘：

1 采用灰土回填时，宜在封闭的作业棚内对灰土进行拌和，并应设置洒水降尘设施；

2 采用土方或砂石回填时，回填料应保持湿润；

3 在进行强夯作业时，作业场所应有喷雾降尘措施；

4 换土及垫层施工时，换填土石方铺填后宜当天压实，每个铺填层验收后应及时铺填上层土石方或封层，应防止铺填层表面干燥后扬尘污染。回填后的土石方应限制车辆通行。

4.2.9  现场进行截桩和破碎等易产生扬尘的施工时，应采取洒水湿润等防尘措施。

4.2.10 进行基础围护梁拆除时，必须采取遮挡、洒水等降尘措施，控制施工扬尘。

# 5 建筑工程施工扬尘控制

## 5.1 房屋建筑主体工程

5.1.1  外脚手架搭设应保持干净、整齐、牢固、无破损，防止和减少施工中的灰尘外逸，应符合下列要求：

1 脚手架外侧应设置封闭式防尘帷幕，当采用密目式安全网封闭时，网目密度不应低于2000目/100cm2；

2 悬挑脚手架底部应封堵严密；

3 脚手板上的垃圾应及时清理。

5.1.2  施工现场宜安装环绕喷淋和高空喷淋降尘系统，应配备高压冲洗水泵、高压洒水喷淋管道和一定数量的喷淋头等设备，定期洒水降尘。

5.1.3  应采用可重复利用、装拆方便的模板，建筑减少垃圾，减少扬尘。

5.1.4  混凝土浇筑完毕后清洗泵管、布料机等机具产生的废料、废水应集中排放。

5.1.5  砌体结构施工时应按要求采用预拌砂浆，砌体成品采用打包堆放，防止砌体破损，保持施工现场干净、整洁常态化。

5.1.6  钢结构的焊接、打磨、除锈、喷涂应满足下列要求：

1 对喷砂、防腐等能产生灰尘的作业采取密闭和防尘净化措施；

2 电焊烟气的排放应符合现行国家标准《大气污染物综合排放标准》GB16297的规定。

5.1.7  建筑垃圾清运应符合3.6节相关规定。

5.1.8 施工现场使用无组织排放尘埃的中小型粉碎、切割、锯刨等机械设备时，应采取围护、遮挡等防止扬尘措施。

## 5.2 装饰装修及其他工程

5.2.1 装饰工程所用墙砖、地砖、石材、砌块等装饰块材宜采取场外定制或工厂化加工，实施装配式施工。现场确需切割、钻孔作业时，应采用湿式作业法。

5.2.2  木制作业应在固定区域集中加工，宜采取场外定制或工厂化加工。在现场进行小规模木制品加工时应采取防止扬尘措施。

5.2.3  岩棉、玻璃棉板块材现场切割及配置其他易扬尘材料时，应在封闭的空间内进行，防止碎屑、纤维飘散和扬尘。

5.2.4  涂料施涂宜采用涂刷或滚涂方法。采用喷涂工艺时，应有效遮挡。施工现场钢结构防火涂料喷涂施工时，应采用遮挡措施。

5.2.5 构件涂装后应加以临时围护隔离，防止踏踩，损伤涂层。封闭的有毒气体通过室内水帘机吸附气体，由抽风机、管道排入屋顶网状活性炭进行吸附过滤。

5.2.6  机电安装工程的预留预埋应与结构施工、装修施工同步进行。如需在墙体开槽切割、孔洞钻取时，应采用湿式作业法进行施工。

5.2.7  易飘撒材料现场拌和及铺装施工时，应有遮挡措施，5级及以上天气不宜露天作业。

5.2.8 在对楼层、脚手架、高处平台等进行建筑残渣及废料清理时，应符合3.6节相关规定。

# 6 市政工程施工扬尘控制

## 6.1 道路、桥梁工程

6.1.1 道路工程施工扬尘防治应符合以下要求：

1 地基处理应按照4.2.8条采取相应措施；

2 路面切割、路面铣刨、石材切割、清扫施工等作业时，应采取喷（洒）水等降尘措施；

3 道路基层养护期间应根据实际情况及时洒水或采取覆盖措施，确保表面无浮尘；

4 沥青混凝土应采取厂拌，运输至施工现场时车辆应遮盖；

5 路面基层清扫不得采用鼓风机吹扫，应采用人工洒水清扫或使用高压清洗车冲刷清扫；

6 施工现场裸露的场地或集中堆放的土堆应按照4.1节土石方降尘要求部分采取对应措施；

7 施工过程中的各类施工设备（如挖土机、铲运机、摊铺机等）机械在施工完毕后应清洗干净。

6.1.2 桥梁工程施工扬尘防治应符合以下要求：

1 桥梁基础施工应按照第4章基础工程施工扬尘控制相关条文采取相应措施；

2 上部结构施工应尽量采用和推广工厂化、装配式施工方案，减少施工现场扬尘。

## 6.2 轨道交通工程

6.2.1  轨道交通工程施工场地应按照3.3节要求采取相应措施。

6.2.2  轨道交通工程施工物料及土石方的堆放应按照3.5节要求采取相应措施。

6.2.3  施工物料及建筑垃圾的清运应按照3.4节和3.6节采取相应措施。

6.2.4 基坑围护结构应严格按方案施工，围护结构施工和基坑开挖应按照4.2节要求采取相应措施，对空置或已完成的场地应进行覆盖。

6.2.5 在进行盾构等产生大量泥浆施工的作业时，应按4.2.2条规定设置专用的泥浆池、泥浆沟，确保泥浆不外溢，外运泥浆时应采用全密闭式运输车。

6.2.6  基坑护坡应按照4.2节要求采取相应降尘措施。

6.2.7 明挖基坑爆破作业应采用水袋堵塞炮眼，并在基坑上部空间设置防尘网封闭防尘，爆破后及时进行人工洒水辅助降尘。

## 6.3 管线工程

6.3.1城区内开挖土方、破碎路面、钻孔作业的，应采取洒水喷淋等有效降尘措施。工地应按照3.2节的要求设置围挡。

6.3.2  土方开挖清运应按照4.1.3条规定采取相应措施。

6.3.3 城区内管网工程施工应根据工程实际情况，宜采用非开挖式施工工艺，避免大面积破损路面，减少扬尘；

6.3.4  管线施工砂石回填时，砂石应保持湿润，避免在过筛和混合过程中产生较大扬尘。

## 6.4 园林绿化工程

6.4.1  工地应按照3.2节的要求设置围挡；

6.4.2  5级及以上大风天气应停止土地平整、换土、原土过筛等作业；

6.4.3 土地平整后，一周内应进行草坪种植；场区内未种植的地面应及时覆盖防尘网，每天洒水保持湿润，严格控制洒水量，防止泥水外溢；

6.4.4  道路或绿地内各类管线敷设完成后，一周内应恢复路面或景观，不得留裸土地面；

6.4.5 树穴应整理或拍实，如不能及时种植，穴坑土应加以覆盖，种植完成后，树坑应采用卵石、草皮等覆盖。

## 6.5 其他市政工程

6.5.1  本标准未提及的其他市政工程施工过程中的扬尘控制应参考本标准执行。

# 7 拆除工程施工扬尘控制

7.0.1  拆除作业前，应按照“先喷淋、后拆除、拆除过程持续喷淋全覆盖”的原则编制扬尘防治方案。拆除施工现场应配备洒水车、雾炮或其他喷淋设施。喷淋水量应能满足降尘要求，喷淋软管应能覆盖拆除现场。实施时，应采取湿法作业、分段拆除，缩短起尘操作时间。

7.0.2  城区内临近主要道路和生活区拆除房屋应按照本标准3.2节相关规定设置围挡。

7.0.3 在分解构配件时，应采用洒水等扬尘控制措施。当使用机械或机具钻孔、破碎结构构件时，宜采用带水作业工艺。

7.0.4  机械、爆破拆除工程应采取同步持续高压喷淋或洒水降尘措施。

7.0.5 爆破拆除工程在确保安全的条件下，应采取预拆非承重墙、清理部分致尘构件、在建筑物内部洒水、在不同高度设置塑料盛水袋、起爆前后喷水降尘等措施。爆破时，宜控制爆破强度并采用多孔微量爆破法作业。

7.0.6 人工或机械拆除作业时，应从上至下、逐层分段进行，先拆除非承重结构、再拆除承重结构。拆除的材料及建筑垃圾应通过垂直升降设备、流放槽、电梯井道或垃圾井道有组织地卸至地面，禁止高空抛掷，凌空抛撒。

7.0.7 在人口密集区及临街区域进行拆除作业时，应设置防护排架并外挂密目安全网，当采用密目式安全网封闭时，网目密度不应低于2000目/100cm2。

7.0.8  整理破碎构件、翻渣和清运拆除垃圾时，应采取洒水或喷淋措施。

7.0.9  房屋拆除中的旧料、废砖、渣土、杂物等必须集中堆放，采取洒水、密封或遮盖等措施，及时进行清运。不能及时清运的，应采用防尘网覆盖，并定期洒水保持湿润。

7.0.10当启动Ⅱ级（橙色）以上预警或风速达6级及以上时，不得进行拆除作业，并对拆除现场采取覆盖、洒水等降尘措施。

7.0.11  房屋拆除完工后，建设单位应对暂不开放的空旷场地进行简易绿化，或者采取覆盖、固化等措施，防止风吹产生扬尘。

# 8 扬尘监测与响应

## 8.1 监控与监测系统

8.1.1  施工现场应在工地主出入口和扬尘重点监控区域安装视频监控系统，监控设备应能覆盖项目90%以上区域或采取云平台360°监控技术。

8.1.2 施工现场应在施工现场主出入口或季风下风向位置安装扬尘监测与超标报警系统，系统应包含建筑环境监测（PM2.5、PM10）、气象环境信息采集等功能。监测设备应具备以下功能：

1 具备实时监测PM2.5、PM10浓度的功能，数据采集间隔不大于5分钟/次；

2 具备不少于1年的数据储存能力及数据传输功能；

3 具备PM10浓度超标自动报警功能；

8.1.3  监测设备应经法定计量检定部门定期检定校准，平均相对误差应小于等于±10%，并应安排人员定期检修监控监测设备，确保监控监测系统正常运行。

8.1.4  应及时采集、存储、传递空气质量、气象信息和现场扬尘情况等数据，提升现场扬尘防治应急处置能力。

## 8.2 预警响应

8.2.1 建设工程设置大气重污染黄色（Ⅲ级）、橙色（Ⅱ级）和红色（Ⅰ级）三个预警响应级别。

8.2.2 施工现场PM2.5浓度3h平均值大于等于115μg/m³或气象预报空气污染指数为中度污染时，应启动现场洒水降尘措施。

8.2.3  当PM10连续2小时监测平均值超过200或气象部门发布空气重污染黄色预警（Ⅲ级）时，除启动现场洒水降尘措施外，还应采取下列措施：

1 停止室外建筑工程喷涂粉刷、护坡喷浆、土石方和建筑拆除施工；

2 施工现场堆放的易产生扬尘的物料做到100%覆盖；

3 裸露场地增加洒水降尘频次；

4 施工道路、硬化场地加强冲洗清扫，确保不起尘；

5 停止渣土车、砂石车等易扬尘车辆运输及倾倒。

8.2.4 当PM10连续2小时监测平均值超过300或气象部门发布空气重污染橙色预警（Ⅱ级）时，应采取下列措施：

1 采取8.2.3条全部措施；

2 停止室外材料切割、打磨等施工作业。

8.2.5 当PM10连续2小时监测平均值超过400或气象部门发布空气重污染红色预警（Ⅰ级）时，应采取下列措施：

1 采取8.2.4条全部措施；

2 停止一切可能产生施工扬尘的作业。

# 9 扬尘防治设施验收与检查评分

## 9.1 设施验收

9.1.1  围档施工完成后，建设单位应组织验收，形成验收台账，验收依据为相关围档标准。

9.1.2 车辆冲洗装置、洒水喷淋、视频监控和扬尘监测与超标报警系统等扬尘防治设施安装完成后，施工单位应组织验收，核查关键指标并进行相关操作培训，形成验收和培训台账。

9.1.3脚手架外侧设置的封闭式防尘帷幕或密目式安全网进场时施工单位应进行核验，其产品合格证和形式试验报告作为扬尘防治台账内容。

## 9.2 检查

9.2.1  建设单位应组织监理单位、施工单位每月对工程项目开展一次扬尘防治综合检查，形成检查台账。

9.2.2  季节性天气变化、扬尘污染主要因素变化时，扬尘防治单位应进行扬尘防治检查，形成检查台账。

9.2.3 建设工程扬尘防治责任主管部门应建立扬尘防治检查与考核制度，组织开展日常巡查、定期检查和不定期抽查。

9.2.4 相关检查用表参照附录2、附录3。

## 9.3 检查评分与等级

9.3.1  建设工程扬尘防治检查按扬尘防治设施、扬尘防治效果、扬尘防治台账三大项目进行检查评分，对采用扬尘防治新技术和高标准的工程另设加分项。

9.3.2 评分采用扣减分值的方法，扣减标准见附录2和3，扣减分值总和不得超过该检查项目的应得分。

9.3.3  由于工程阶段的不同，当评分遇缺项时，检查评分各类总分应按下式计算：

A= B×D／E                                                     （9.3.1）

A — 该大项遇缺项时的得分；

B — 该大项无缺项时应得满分；

D — 该大项实查项目的实得分；

E — 该大项实查项目应得满分。

9.3.4  建设工程扬尘防治检查评定划分为优良、合格、不合格三个等级。

9.3.5  建设工程扬尘防治检查评定的等级划分应符合下列规定：

1 优良：检查评分分值在85分及以上，无核实的扬尘防治相关投诉。

2合格：检查评分分值在85分以下，70分及以上。

3不合格：检查评分分值在70分以下或存在核实的扬尘防治相关投诉。

9.3.6  当建设工程扬尘防治检查评定的等级为不合格时必须限期整改达到合格。

# 附录1：宁波市建设工程施工现场扬尘控制台账目录

| 工程名称 |  | 工 程 地 点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 项目负责人 |  |
| 施工单位 |  | 项目负责人 |  |
| 任务内容 | 目录 | 简要说明 |
| 工程各方主体责任台账 | 建设单位 | 工程合同（明确扬尘治理费用列入工程造价） |  |
|  |  | 扬尘治理费用支付表 |  |
|  | 施工单位 | 向监督管理施工扬尘的主管部门的扬尘防治备案表 |  |
|  |  | 施工扬尘治理实施方案 |  |
|  |  | 施工扬尘治理责任制度 |  |
|  |  | 建筑工地公示扬尘治理措施、负责人等信息 |  |
|  |  | 向当地主管部门报送施工扬尘治理措施检查落实报表 |  |
|  | 建筑垃圾清运单位 | 建筑垃圾（渣土）清运扬尘污染防治管理制度和相关措施 |  |
|  |  | 建筑垃圾运输处置核准文件 |  |
|  |  | 清运车辆及人员管理 |  |
| 施工现场扬尘治理措施落实台账 | 围挡验收资料 |  |
|  | 车辆自动冲洗设施等洒水设施验收和操作培训资料 |  |
|  | 扬尘监测设备验收和操作培训资料 |  |
|  | 扬尘监测设备法定计量检定报告 |  |
|  | 脚手架外侧设置的封闭式防尘帷幕或密目式安全网产品合格证和形式试验报告 |  |
|  | 扬尘监测与超标报警系统记录 |  |
|  | 车辆清洗台账 |  |
|  | 建筑渣土和建筑垃圾清运台账 |  |
|  | 喷淋(喷雾)降尘系统开启台账 |  |
|  | 扬尘防治检查记录 |  |
|  | 其他 |  |

注: 施工现场扬尘控制台账由施工单位收集记录。

# 附录2：宁波市建设工程施工扬尘控制检查用表

| 工程名称 |  | 工程位置 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 工程类型 |  |
| 施工单位 |  | 负 责 人 |  |
| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 一、扬尘防治设施 |
| 1 | 标志标识 | 出入口公示牌、易产生扬尘部位标识牌设置 | 无防治责任单位和责任人扣1分； 无扬尘监督管理部门扣1分； 无举报电话扣1分； 无易产生扬尘部位标识牌扣1分； 标识牌无责任人和电话扣1分 | 3 |  |  |
| 2 | 围挡 | 高度、连续设置硬质围挡、立面的整洁 | 主要路段围挡高度低于2.5m，其它路段的围挡高度低于1.8m扣5分； 有间断、敞开，底边封闭不严密，有泥浆外漏，每发现1处扣1分； 围挡立面不干净、整洁，每发现1处扣0.5分 | 5 |  |  |
| 3 | 场地 | 场区道路、生活区、办公区地面 | 施工场区主要道路未硬化处理（含施工现场出入口、施工通道、生产加工区等）扣5分； 其他道路防尘措施未硬化或砖、焦渣、碎石铺装等防尘措施扣3分； 生活区、办公区地面未硬化或绿化扣3分 | 5 |  |  |
|  |  | 物料存放区 | 物料存放区地面未硬化扣2分； 建筑材料、构配件等未集中分类堆放扣2分； 细颗粒建筑材料未分类封闭存放扣2分 | 2 |  |  |
|  |  | 建材加工区 | 加工区地面未硬化扣2分； 未设置建筑材料现场加工制作封闭区扣2分； 搅拌机未设在封闭式防护棚内，并未在棚内设置喷淋装置扣2分 | 2 |  |  |
|  |  | 建筑垃圾处置区 | 未设置建筑垃圾集中分类堆放池或桶扣1分 | 1 |  |  |
| 4 | 冲洗设备 | 出入口车辆自动冲洗装置 | 未设置车辆自动冲洗装置扣5分； 无人工高压冲洗装置扣2分 | 5 |  |  |
|  |  | 移动式喷淋洒水设备或移动式雾炮 | 场区起尘部位和道路两侧未按要求安装喷淋装置扣5分 | 5 |  |  |
| 5 | 监控监测系统 | 视频监控系统安装 | 未覆盖项目90%以上区域或采取云平台技术360°监控扣2分 | 2 |  |  |
|  |  | 扬尘监测与超标报警系统安装 | 未设置具备实时监测PM2.5、PM10浓度的功能，数据采集间隔不大于5分钟/次，不少于1年的数据储存能力及数据传输功能扣5分； 系统不具备PM10浓度超标自动报警功能扣2分 | 5 |  |  |
| 小 计 | 35 |  |  |
| 二、扬尘防治效果 |
| 6 | 卫生保洁 | 出入口卫生保洁 | 出入口外20米道路及围挡外周边1米范围内未保持环境卫生整洁扣5分 | 5 |  |  |
|  |  | 施工场内卫生保洁 | 土石方作业区内目测扬尘高度大于1.5m，结构施工、安装、装饰装修阶段目测场内扬尘高度大于0.5m扣5分； 场内有泥土、垃圾杂物每发现1处扣1分； 未及时保洁洒水造成扬尘污染扣2分 | 5 |  |  |
| 7 | 车辆与 运输 |  | 车辆冲洗未有专人负责扣2分； 散装粉状材料未用密闭容器运输扣2分； 工程泥浆应未用密封罐车运输扣2分； 易产生扬尘污染的散状物料未采用密封式货车运输扣2分； 散状物料采用非密封式货车时，其装载高度超过车辆槽帮上沿，且未遮盖密实扣2分； 车辆带泥上路扣2分； 物料滴漏、散落、飞扬等现象扣2分 | 5 |  |  |
| 8 | 建筑垃圾处置 |  | 建筑垃圾未集中、分类堆放扣2分； 无泥浆集中收集消纳系统扣2分； 有泥浆外溢扣2分； 建筑垃圾未及时清运扣2分； 存在焚烧各类废弃物现象扣5分； 清理施工垃圾未采取先洒水降尘后清扫作业扣2分； 楼层未使用封闭式管道或装袋（或容器）使用垂直升降机械清运扣2分； 有空中抛撒废弃物每发现一次扣2分 | 5 |  |  |
| 9 | 施工措施落实 | 湿法作业 | 易产生扬尘的施工作业未采取洒水等措施每发现一处扣5分 | 5 |  |  |
|  |  | 遮挡与覆盖 | 脚手架外侧未设置封闭式防尘帷幕扣10分，有破损每发现一处扣1分； 悬挑脚手架底部未封堵严密扣1分； 土方作业面当天施工完毕后未按要求进行覆盖扣1分 | 5 |  |  |
|  |  | 围护与密闭 | 对喷砂、防腐等能产生灰尘的作业未采取密闭措施扣10分； 对粉碎、切割、锯刨等机械设备未采取围护、遮挡扣10分； 现场搅拌混凝土砂浆扣10分； 场内装卸、搬倒产生灰尘的物料未遮盖、封闭或洒水每发现一例扣3分 | 5 |  |  |
|  |  | 恶劣大风天气 | 5级及以上大风天气未停止土地平整、换土、原土过筛等作业扣5分； 空气污染指数为中度污染时，未启动现场喷淋及其他应急措施扣3分； 空气污染预警为黄色时，未停止室外工程喷涂粉刷、护坡喷浆、土石方和拆除施工的扣5分，施工现场堆放的易产生扬尘的物料未做到100%覆盖扣3分，未停止渣土车、砂石车等易扬尘车辆运输及倾倒扣5分； 空气污染预警为橙色时，未停止黄色预警要求的室外作业和材料切割、打磨等施工作业扣5分； 空气污染预警为红色时，未停止一切可能产生施工扬尘的作业扣5分 | 5 |  |  |
| 小 计 | 40 |  |  |
| 三、扬尘防治台账 |
| 10 | 工程各方主体责任情况 | 建设单位 | 扬尘治理费用未列入工程造价并在合同中明确情况扣2分； 扬尘治理费用未及时足额支付扣3分 | 5 |  |  |
|  |  | 施工单位 | 施工扬尘治理实施方案制定情况（优得3分，一般得2分，不合格得0分）； 施工扬尘治理责任制度建立情况扣（优得2分，一般得1分，不合格得0分）；未向负责监督管理施工扬尘的主管部门备案扣3分 | 5 |  |  |
|  |  | 建筑垃圾清运单位 | 无建筑垃圾运输处置核准文件扣5分； 建筑垃圾（渣土）清运扬尘污染防治管理制度和相关措施情况（优得2分，一般得1分，不合格得0分）； 无车辆和司机资料扣3分； 运输车辆无实时在线定位系统扣2分 | 5 |  |  |
| 11 | 施工现场扬尘治理台账 | 无扬尘监测设备经法定计量检定部门定期检定校准扣2分； 无扬尘监测与超标报警系统记录扣2分 | 2 |  |  |
|  |  | 无建筑垃圾清运车辆记录扣2分 | 2 |  |  |
|  |  | 无喷淋(喷雾)降尘系统开启记录扣2分 | 2 |  |  |
|  |  | 无恶劣大风天气及采取的措施记录扣2分 | 2 |  |  |
|  |  | 无扬尘控制自查记录（≥1次/月）扣2分 | 2 |  |  |
| 小 计： | 25 |  |  |
| 四、加分项 |
| 12 | 新技术和高标准 | 围挡上部设置喷淋装置 | 2 |  |  |
|  |  | 配置有移动式雾炮 | 2 |  |  |
|  |  | 安装有高空环绕喷淋降尘系统 | 2 |  |  |
|  |  | 车辆冲洗采用循环用水 | 2 |  |  |
|  |  | 采用现场泥浆固化技术 | 3 |  |  |
| 小 计（最高加5分） | 5 |  |  |
| 总 得 分 |  |  |  |
| 整改意见： |
| 检查人（签名） |  |
| 检查时间： 年 月 日 |

# 附录3：宁波市拆除工程施工扬尘控制检查用表

| 工程名称 |  | 工程位置 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 工程类型 |  |
| 施工单位 |  | 负 责 人 |  |
| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 一、扬尘防治设施 |
| 1 | 标志标识 | 出入口公示牌设置 | 无防治责任单位和责任人扣2分； 无扬尘监督管理部门扣2分； 无举报电话扣2分 | 5 |  |  |
| 2 | 围挡 | 高度、连续设置硬质围挡、立面的整洁 | 围挡高度低于2.5m扣8分； 有间断、敞开，底边封闭不严密，每发现1处扣1分 | 8 |  |  |
| 3 | 冲洗设备 | 出入口车辆冲洗装置 | 未设置车辆冲洗装置扣5分 | 5 |  |  |
|  |  | 喷淋洒水设备或移动式雾炮 | 未配备洒水车、雾炮或喷淋设施扣10分； 喷淋或洒水软管未覆盖拆除现场扣5分 | 10 |  |  |
| 4 | 监控监测系统 | 视频监控系统安装 | 未覆盖项目90%以上区域或采取云平台技术360°监控扣2分 | 2 |  |  |
|  |  | 扬尘监测与超标报警系统安装 | 未设置具备实时监测PM10浓度的功能，数据采集间隔不大于5分钟/次，不少于三个月的数据储存能力及数据传输功能扣5分； 系统不具备PM10浓度超标自动报警功能扣2分 | 5 |  |  |
| 小 计 | 35 |  |  |
| 二、扬尘防治效果 |
| 5 | 卫生保洁 | 出入口卫生保洁 | 出入口外20米道路及围挡外周边1米范围内未保持环境卫生整洁扣5分 | 5 |  |  |
| 6 | 车辆与运输 |  | 车辆冲洗未有专人负责扣2分； 散状物料采用非密封式货车时，其装载高度超过车辆槽帮上沿，且未遮盖密实扣2分； 车辆带泥上路扣2分； 物料滴漏、散落、飞扬等现象扣2分 | 5 |  |  |
| 7 | 建筑垃圾处置 |  | 旧料、建筑垃圾未集中、分类堆放扣2分； 存在焚烧各类废弃物现象扣5分； 有空中高空抛掷，凌空抛撒现象，每发现一次扣2分 | 5 |  |  |
| 8 | 施工措施落实 | 湿法作业 | 机械、爆破拆除工程时，未采取同步持续高压喷淋或洒水降尘全覆盖扣10分； 整理破碎构件、翻渣和清运拆除垃圾时，未采取洒水或喷淋措施扣5分； 其他易产生扬尘的施工作业未采取洒水等措施每发现一处扣2分 | 10 |  |  |
|  |  | 遮挡与覆盖 | 在人口密集区及临街区域进行拆除作业时，未设置防护排架并外挂密目安全网（网目密度不低于2000目/100cm2），扣5分； 拆除中的旧料、渣土不能及时清运的，未采用防尘网覆盖，并定期洒水保持湿润扣5分； 拆除完工后，未对暂不开放的空旷场地进行简易绿化或覆盖的扣5分 | 5 |  |  |
|  |  | 恶劣大风天气 | 空气污染预警为橙色或风速达6级及以上时，仍在进行拆除作业的扣10分； 空气污染预警为橙色或风速达6级及以上时，未对拆除现场采取覆盖、洒水等降尘措施的扣5分 | 10 |  |  |
| 小 计 | 40 |  |  |
| 三、扬尘防治台账 |
| 9 | 工程各方主体责任情况 | 建设单位 | 扬尘治理费用未列入工程造价并在合同中明确情况扣2分； 扬尘治理费用未及时足额支付扣3分 | 5 |  |  |
|  |  | 施工单位 | 施工扬尘治理实施方案制定情况（优得3分，一般得2分，不合格得0分）； 施工扬尘治理责任制度建立情况扣（优得2分，一般得1分，不合格得0分）； 未向负责监督管理施工扬尘的主管部门备案扣3分 | 5 |  |  |
|  |  | 建筑垃圾清运单位 | 无建筑垃圾运输处置核准文件扣5分； 建筑垃圾（渣土）清运扬尘污染防治管理制度和相关措施情况（优得2分，一般得1分，不合格得0分）； 无车辆和司机资料扣3分； 运输车辆无实时在线定位系统扣2分 | 5 |  |  |
| 10 | 施工现场扬尘治理台账 | 无扬尘监测设备经法定计量检定部门定期检定校准扣2分； 无扬尘监测与超标报警系统记录扣2分 | 2 |  |  |
|  |  | 无建筑垃圾清运车辆记录扣2分 | 2 |  |  |
|  |  | 无喷淋(喷雾)降尘系统开启记录扣2分 | 2 |  |  |
|  |  | 无恶劣大风天气及采取的措施记录扣2分 | 2 |  |  |
|  |  | 无扬尘控制自查记录（≥1次/月）扣2分 | 2 |  |  |
| 小 计： | 25 |  |  |
| 四、加分项 |
| 11 | 新技术和高标准 | 围挡上部设置喷淋装置 | 2 |  |  |
|  |  | 配置有移动式雾炮 | 2 |  |  |
|  |  | 安装有高空环绕喷淋降尘系统 | 2 |  |  |
|  |  | 车辆冲洗采用循环用水 | 2 |  |  |
| 小 计（最高加5分） | 5 |  |  |
| 总 得 分 |  |  |  |
| 整改意见： |
| 检查人（签名） |  |
| 检查时间： 年 月 日 |

# 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词；

正面词采用“必须”，

反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，

反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，

反面词采用“不宜”；

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的，写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

宁波市建设工程扬尘控制

技术标准

（征求意见稿）

条文说明

# 1 总则

1.0.2 本标准拆除施工现场指依法拆除的违章建设工程和建设单位办理了拆除备案手续的工程施工现场。

1.0.3  扬尘污染的防治和管理，除执行本标准的规定外，应符合《中华人民共和国大气污染防治法》、《防治城市扬尘污染技术规范》HJ/T393、《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ146等法律、法规和标准的规定。

# 3 基本规定

## 3.1 技术与管理

本节根据《宁波市建筑施工现场扬尘控制管理（暂行）规定》（2010）、《2019年度宁波市建筑工程扬尘综合整治专项行动实施方案》（甬建发〔2019〕51号）、《宁波市打赢蓝天保卫战三年行动方案的通知》（甬政办发〔2018〕149号）有关要求制定，即各类施工单位扬尘污染治理必须遵循以下三项基本要求：

1  施工工地开工前必须做到“六个到位”，即审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位；

2  施工过程中必须做到“八个百分之百”，即施工工地周边百分之百围挡、外脚手架密目式安全网百分之百安装、物料堆放百分之百覆盖、施工现场路面百分之百硬化、现场余土和建筑垃圾百分之百集中处理、出入车辆百分之百冲洗、渣土车辆百分之百密闭运输、施工现场出入口标牌百分之百设置；

3  城市建成区内施工现场必须做到“两个禁止”，即禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆。

## 3.2 围挡

3.2.1  围挡应以彩钢板、砌体等硬质材料为主。围挡施工除应符合现行国家标准的规定外，还应符合《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T188、《宁波市建设工地围挡指导及标准范例（2018版）》、《宁波市工程及建设用地围挡管理办法》的规定。

## 3.3 场地

3.3.1 根据《宁波市建筑施工现场扬尘控制管理（暂行）规定》（2010）、《2019年度宁波市建筑工程扬尘综合整治专项行动实施方案》（甬建发〔2019〕51号）要求制定，对所有可能产生扬尘污染的工程，施工现场出入口和场内主要道路必须硬化。施工现场非主要道路为避免硬化后反复拆卸、拆除而引起扬尘，在工程实践中，对临时性道路采用砖、焦渣、碎石等材料铺装，具有很好的抑尘作用。

3.3.2  裸露场地覆盖防尘网是防止扬尘的主要措施之一。防尘网目前在国内没有相关规范，根据《建筑遮阳用织物通用技术要求》JG/T424和《安全网》GB5725有关规定，本标准对防尘网防火和防尘性能进行了明确。

密目式安全网具有较好的抑尘作用，考虑其使用要求与安全防护功能不同，因此选用了相对较低的网目数。同时遮阳网也具有抑尘作用，且市场广泛使用，为满足防尘要求，故将其规格限定为不少于3针。对于其他用于防尘的网具，其防火防尘功能不得低于安全网和遮阳网。

3.3.3 道路硬化的手段和方式较多，根据绿色施工的要求，推荐采用装配式、定型周转构件铺设，节约能源、降低成本，同时满足扬尘防治要求。

## 3.4 车辆与运输

3.4.1  自动冲洗设施是指采用自动感应装置的车辆冲洗设施。特殊情况下是指对于施工场地特别狭小或狭长，现场不便安装自动冲洗设施的场所。

3.4.2  车辆冲洗时间以车辆冲洗干净为原则。

## 3.5 物料存放

3.5.2  其他细颗粒建筑材料指粒径小于等于4.75mm的建筑材料，包括水泥、粉煤灰、外加剂等。

# 4 基础工程施工扬尘控制

本章依照《宁波市建筑施工现场扬尘控制管理（暂行）规定》（2010）第十四条和第十五条要求制定。

## 4.1 土石方施工

4.1.2 场地平整分区进行是为了避免施工作业区出现大规模高浓度的扬尘污染。场地整平后土壤表面裸露的，应按本标准有关条文要求进行扬尘控制。

## 4.2 基础工程施工

4.2.2 施工作业中产生大量泥浆时，应设置泥浆池、泥浆沟，对泥浆进行集中收集消纳，严禁泥浆外溢。宜采用泥浆固化技术，减少泥浆外运量。

4.2.4 临时堆放的渣土应集中堆放，并应采取覆盖、洒水等扬尘控制措施。在场地内堆放作回填使用的土方应集中堆放，同时，在土方未干之前，经表面整平压实后，采取覆盖措施，并定时洒水保持湿润。

# 5 建筑工程施工扬尘控制

## 5.1 房屋建筑主体工程

5.1.1~5.2.4 依照《宁波市建筑施工现场扬尘控制管理（暂行）规定》（2010）第十四条和第十六条要求制定。

5.1.2 环绕喷淋降尘系统是指由加压泵、管材、喷头等组成，沿施工现场围挡四周固定设置的降尘设施。

高空喷淋系统是指由加压泵、管材、喷头等组成，沿建筑物外脚手架四周或其他高空设备上设置的降尘设施。

## 5.2 装饰装修及其他工程

5.2.1~5.2.7 依照《宁波市建筑施工现场扬尘控制管理（暂行）规定》（2010）第十四条和第十七条要求制定。同时，应满足下列要求：

1 对于全装修住宅工程，装饰装修施工图设计宜在工程开工前完成，装饰装修及设备安装预留预埋应与结构施工同步进行，尽量减少后期开槽、开洞；

2 建筑装饰材料的现场加工宜集中在封闭式工棚内进行，且在工棚内设置洒水、喷淋等降尘措施。

# 6 市政工程施工扬尘控制

本章市政工程包括道路、桥梁、轨道交通、管网管线、园林绿化等工程。市政工程中涉及土石方及基础工程施工的，应按本标准第4章相关要求执行。本标准未提及的其他市政工程施工过程中的扬尘控制应参考本标准执行。

## 6.1 道路、桥梁工程

6.1.1  厂拌法是指在固定的拌合工厂拌制混合料的施工方法。非开挖式施工是指利用各种岩土钻掘设备和技术手段，通过导向、定向钻进等方式，在地表极小部分开挖的情况下（一般指入口和出口小面积开挖），敷设、更换和修复各种地下管线的施工新技术。

## 6.3 管线工程

6.3.2  运送易产生扬尘、遗洒物料的车辆应符合《中华人民共和国道路交通安全法》和《城市道路管理条例》相关规定，实行密闭运输，避免在运输过程中因物料遗撒或泄漏而产生扬尘。

# 7 拆除工程施工扬尘控制

7.0.1 “先喷淋、后拆除、拆除过程持续喷淋全覆盖”是湿法作业的基本要求。拆除工程扬尘防治方案需结合《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质〔2009〕87号）、《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ147和建筑物现场实际情况进行编制。

7.0.5~7.0.6 机械拆除、爆破拆除时，在确保作业安全的条件下，应采取楼层顶板悬挂爆炸水袋、建筑物围裹含水帘幕、屋顶架设水莲喷管、建筑物屋内外地面洒水、倒塌区周围预置高压水枪。爆破后流动水车向爆堆喷水除尘等一系列扬尘防治措施。

# 8 扬尘监测与响应

## 8.1 监控与监测系统

8.1.1~8.1.2 根据《2019年度宁波市建筑工程扬尘综合整治专项行动实施方案》（甬建发〔2019〕51号）的规定制定。设备监测扬尘的重点是控制施工扬尘不影响到场外大气环境，所以监测点的布置要求是均匀布置于工地围挡顶上或围挡边。此外，对于宁波市来说，全年主导风向为东南风和西北风，在工地东南角和西北角重点布置监测点能较为准确的反映从公司内飘散到工地外的扬尘浓度。

## 8.2 预警响应

8.2.1 浙江省环保厅《浙江省重污染天气应急预案（修订稿）》规定，预警级别由低到高分为Ⅲ级、Ⅱ级、Ⅰ级3个等级，预警颜色分别为黄色、橙色和红色，并采取相应响应措施。根据《浙江省重污染天气应急预案（修订稿）》、《宁波市打赢蓝天保卫战三年行动方案的通知》（甬政办发〔2018〕149号）和《宁波市建筑施工现场扬尘控制管理（暂行）规定》（2010）的相关规定，采用不同预警响应方案时有对应不同的降尘措施。

8.2.2 根据《宁波市打赢蓝天保卫战三年行动方案的通知》（甬政办发〔2018〕149号）的要求，到2020年，全市细颗粒物（PM2.5）年均浓度达到35微克/立方米，环境空气质量达到国家二级标准，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上，实施降尘考核，全市各地降尘量不得高于5吨/月•平方公里，制定本条款。

8.2.3~8.2.5 PM10控制阀值根据《环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）》（HJ633-2012）相关章节及浙江省相关文件的规定，结合工地扬尘控制需要拟定。

# 9 扬尘防治设施验收与检查评分

本章主要为扬尘防治效果的检查考核。建设单位每月应组织一次监理单位、施工单位对工程项目开展扬尘防治综合检查，在季节性天气变化、扬尘污染主要因素变化节点，还应增加扬尘防治检查。扬尘防治责任主管部门应建立扬尘防治检查与考核制度，组织开展日常巡查、定期检查和不定期抽查。扬尘防治效果的检查考核按扬尘防治设施、扬尘防治效果、扬尘防治台账三大项目进行检查评分，分优良、合格和不合格三个等级，对检查不合格的项目限期整改达到合格。